## Slide 1: Training Mctc Net2
Corso di Aggiornamento Tecnico
Giugno 2014

## Slide 2: Nuove procedure Revisioni MCTCNet2
Banco Prova Freni
Centrafari
Fonometro
Opacimetro
Analizzatore
Contagiri
Pneumatici

## Slide 3: Banco Prova Freni
Nuovi limiti Direttiva 2010/48/UE e successive.
Lo sforzo pedale DEVE essere utilizzato in quanto il valore 0 non è accettato.
Riconoscimento Targa al raggiungimento max sforzo posteriore

## Slide 4: Centrafari
Attesa 120 secondi dopo introduzione dati
Attesa 15 secondi tra un faro e l’altro
Possibilità di modificare esecuzione prova
Possibilità di ripetere il faro direttamente da centrafari
Centrafari anche per le moto

## Slide 5: Fonometro
Il contagiri deve necessariamente essere collegato.
Utilizzo obbligatorio del calibratore all’inizio di ogni prova

## Slide 6: Analizzatore
Il contagiri deve necessariamente essere collegato.
La sonda temperatura può non essere utilizzata.
Il valore minimo di CO2 è 3%
Un termometro a termocoppia o a sistema equivalente per il rilievo della temperatura dell’olio motore. Questo strumento è utilizzabile in alternativa al rilevamento tramite sistema EOBD e deve essere necessariamente usato quando il sistema EOBD non fornisce il valore della temperatura o in caso di esito negativo e ripetizione della prova emissioni con rilievo della temperatura olio motore.

## Slide 7: Analizzatore
Nella prova analizzatore moto Il contagiri deve necessariamente essere collegato.
Nel caso del ciclomotore il prova velocità deve necessariamente essere collegato e il condizionamento se non viene effettuato va giustificato

## Slide 8: Opacimetro
Il contagiri deve necessariamente essere collegato.
Raggiungimento max numero di giri (3500 rpm) entro 2 sec.
Possibilità di spuntare con limitatore di giri per cui la prova viene eseguita a giri ridotti.
Se durante le tre accelerate una risulta fuori dai limiti le precedenti vengono considerate di riscaldamento per cui si devono ripetere le tre prove

## Slide 9: Contagiri
Il modo di utilizzo del contagiri DEVE essere selezionato nella prima schermata e non successivamente
Non è possibile cambiare durante la prova cilindri e tempi perché il dato arriva dal PC stazione
Possibilità di acquisizione giri tramite OEBD

## Slide 10: Pneumatici
Inserimento manuale dati e spessore pneumatici